| VIALE DELLA VITTORIA N.75 - 20058 VILLASANTA (MI) |
| --- |
| TEL:039/20.50.300 - FAX:039/20.50.298 |
| WWW.SAPLIST.IT - E-MAIL info@saplist.it |
| Tipologia | Sezione nominale | Num./Diam. fili del conduttore | Spessore isolamento | Spessore guaina | Diametro esterno | Tensione nominale | Corrente nominale | Temperatura esercizio normale |
|  | nºx mm2 | n/mm | mm | mm | mm | V | A | C |
| H03VVH2-F | 2 x 0,50 2 x 0,75 | 24/0,20 24/0,20 | 0,50 0,50 | 0,60 0,60 | 3,10x5,00 3,50x5,00 | 300 / 300 300 / 300 | 3 6 | 60 60 |
| H03VV-F | 3 G 0,75 | 24/0,20 | 0,50 | 0,60 | 5,70 | 300 / 300 | 6 | 60 |
| H05VVH2-F | 2 x 0,75 | 24/0,20 | 0,60 | 0,80 | 3,90x6,20 | 300 / 500 | 6 | 60 |
| H05VV-F | 2 x 0,75 2 x 1,00 2 x 1,50 3 G 0,75 3 G 1,00 3 G 1,50 3 G 2,50 | 24/0,20 32/0,20 30/0,25 24/0,20 32/0,20 30/0,25 50/0,25 | 0,60 0,60 0,70 0,60 0,60 0,70 0,80 | 0,80 0,80 0,90 0,80 0,80 0,90 1,10 | 6,20 6,60 7,60 6,60 7,00 8,30 10,00 | 300 / 500 300 / 500 300 / 500 300 / 500 300 / 500 300 / 500 300 / 500 | 6 10 15 6 10 16 20 | 60 60 60 60 60 60 60 |
| H05RR-F | 2 x 0,75 2 x 1,00 2 x 1,50 3 G 0,75 3 G 1,00 3 G 1,50 | 24/0,20 32/0,20 30/0,25 24/0,20 32/0,20 30/0,25 | 0,60 0,60 0,80 0,60 0,60 0,80 | 0,80 0,90 1,00 0,90 0,90 1,00 | 6,20 6,80 8,30 6,70 7,20 8,80 | 300 / 500 300 / 500 300 / 500 300 / 500 300 / 500 300 / 500 | 6 10 16 6 10 16 | 60 60 60 60 60 60 |
| H05RN-F | 2 x 0,75 2 x 1,00 3 G 0,75 3 G 1,00 | 24/0,20 32/0,20 24/0,20 32/0,20 | 0,60 0,60 0,60 0,60 | 0,80 0,90 0,90 0,90 | 6,20 6,80 6,70 7,20 | 300 / 500 300 / 500 300 / 500 300 / 500 | 6 10 6 10 | 60 60 60 60 |
| H07RN-F | 2 x 1,00 2 x 1,50 3 G 1,00 3 G 1,50 | 32/0,20 30/0,25 32/0,20 30/0,25 | 0,80 0,80 0,80 0,80 | 1,30 1,50 1,40 1,60 | 8,10 9,30 9,00 10,00 | 450 / 750 450 / 750 450 / 750 450 / 750 | 10 16 10 16 | 60 60 60 60 |
| SPT-1 | 2 AWG 18 | 41/0,16 | 0,76 |  | 2,70X5,40 | 300 | 10 | 60 - 105 |
| SPT-2 | 2 AWG 18 2 AWG 16 | 41/0,16 65/0,16 | 1,14 1,14 |  | 3,80x7,20 4,10x7,80 | 300 300 | 10 13 | 60 - 105 60 - 105 |
| SVT | 2 AWG 18 3 AWG 18 | 41/0,16 41/0,16 | 0,38 0,38 | 0,76 0,76 | 6,00 6,50 | 300 300 | 10 10 | 60 - 105 60 - 105 |
| SJT-SJTW | 2 AWG 18 2 AWG 16 2 AWG 14 3 AWG 18 3 AWG 16 3 AWG 14 | 41/0,16 26/0,255 41/0,255 41/0,16 26/0,255 41/0,255 | 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 | 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 | 7,60 8,20 9,00 8,30 8,90 9,40 | 300 300 300 300 300 300 | 10 13 18 10 13 18 | 60 - 105 60 - 105 60 - 105 60 - 105 60 - 105 60 - 105 |
| VFF-HVFF | 2 x 0,75 2 x 1,25 2 x 2,00 | 30/0,18 50/0,18 37/0,26 | 0,80 0,80 0,80 |  | 2,70x5,40 3,10x6,20 3,40x6,80 | 300 300 300 | 7 12 15 | 60 - 75 60 - 75 60 - 75 |
| VCTF-HVCTFK | 2 x 0,75 2 x 1,25 2 x 2,00 | 30/0,18 50/0,18 37/0,26 | 0,60 0,60 0,60 | 1,00 1,00 0,90 | 4,30x6,60 4,70x7,40 5,80x8,00 | 300 300 300 | 7 12 15 | 60 - 75 60 - 75 60 - 75 |
| VCTF-HVCTF | 2 x 0,75 2 x 1,25 2 x 2,00 3 G 0,75 3 G 1,25 3 G 2,00 | 30/0,18 50/0,18 37/0,26 30/0,18 50/0,18 37/0,26 | 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 | 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 0,90 | 6,60 7,40 8,00 7,00 7,80 8,50 | 300 300 300 300 300 300 | 7 12 15 7 12 15 | 60 - 75 60 - 75 60 - 75 60 - 75 60 - 75 60 |